## Slide 1: НЕРАЗЬЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЗАКЛЁПОК.
Учитель трудового обучения ОШ№ 2
Швецов В.П.

## Slide 2: Виды соединений
Соединения делятся на
разъёмные:
шпилечные;
винтовые;
шпоночные;
резьбовые;
клиновые;
неразъёмные:
сшивные;
сварные;
клеевые;
клёпаные;
паяные.

## Slide 3: неразъёмные соединения
К неразъемным относятся соединения, которые нельзя разобрать без разрушения соединительных элементов или повреждения соединенных деталей.

## Slide 4: Применение заклёпочных соединений

## Slide 5: Соединения деталей с помощью заклёпок
Достоинства:
1. Высокая прочность и надежность соединения
2. Простота контроля качества соединения
3. Возможность соединения деталей из любых материалов
4. Неизменность физико-химических свойств материалов соединяемых деталей
5. Высокая работоспособность при ударных и повторно-переменных нагрузках
6. При разборке скрепляемых деталей (разрушении заклепок), соединяемые детали обычно почти не повреждаются и могут быть использованы повторно
Недостатки:
1. Неполное использование материала соединяемых деталей в результате их ослабления заклепочными отверстиями
2. Сложность технологического процесса изготовления клепанных конструкций
3. Трудность соединения деталей сложной конструкции
4. Соединение деталей встык требует применения специальных накладок
5. Заклепки и соединяемые детали должны быть однородными, с одинаковым температурным коэффициентом линейного расширения

## Slide 6: Соединения деталей с помощью заклёпок
Клёпкой называется процесс соединения двух или нескольких деталей с помощью заклёпок.
Клёпка разделяется на:
-холодную (выполняемую без нагрева заклёпок) до ф8мм;
-горячую (стержень заклёпки нагревают до 1000º-1100º) свыше ф21мм;
-смешанную (как горячая так и холодная) от ф8мм до ф21мм
Процесс клёпки состоит из следующих основных операций:
-образование отверстия под заклёпку в соединяемых деталях;
-зенкование гнезда под закладную головку заклёпки (при потайнойклёпке);
-вставка заклёпки в отверстие;
-образование замыкающей головки заклёпки

## Slide 7: типы заклепок

## Slide 8: Материал заклёпок
Основными материалами склепываемых деталей являются низкоуглеродистые стали марок Ст0, Ст2, Ст3, цветные металлы и их сплавы.
К материалу заклепок предъявляются следующие требования:
высокая пластичность для облегчения процесса клепки;
одинаковый температурный коэффициент расширения с материалом склепываемых деталей во избежание дополнительных температурных напряжений в соединении при колебаниях температуры;
- однородность с материалом склепываемых деталей для предотвращения появления гальванических токов, сильно разрушающих соединения. Для стальных деталей применяют только стальные заклепки, для медных – медные, для алюминиевых – алюминиевые

## Slide 9: Типы заклёпочных швов
В зависимости от назначения неразъемного соединения существуют следующие типы заклепочных швов:
Прочный шов применяется в тех случаях, когда надо создать прочное неразъемное соединение. Прочность шва достигается применением соединения с одним или несколькими рядами заклепок. Эти швы применяются для соединения частей ферм, мостов, колонн и т. п.
Плотный шов обеспечивает герметичность, т. е. не пропускает жидкости и газы. Герметичность обеспечивается установкой прокладок между склепываемыми листами или подчеканкой шва. Эти швы применяются при изготовлении резервуаров.
Прочно-плотные швы применяются в тех случаях, когда нужно создать прочные и герметические соединения, например в паровых котлах и различных резервуарах с высоким внутренним давлением.

## Slide 10: Типы заклёпочных швов

## Slide 11: Определение длины стержня заклёпки

## Slide 12: Инструмент для клёпки
Натяжка – служит для сжатия соединяемых листов перед клёпкой.
Обжимка – служит для формирования замыкающей головки, придания ей правильной формы.
Поддержка – служит опорой для закладной головки заклёпки.

## Slide 13: Последовательность приёмов ручной клёпки
а) образование отверстия под заклёпку в соединяемых деталях ;
б) вставка заклёпки в отверстие, определение длинны стержня заклёпки;
в) сжатие соединяемых листов перед клёпкой с помощью натяжки;
г) осадка стержня заклёпки, предварительное формирование замыкающей головки;
д) окончательное формирование замыкающей головки.

## Slide 14: Брак при клёпке
Вид брака | Схематическое изображение | Причина
Неплотное прилегание головки. |  | Перекос обжимки при клепке.
Смещение головок. |  | Косо просверленное отверстие.
Смещение одной головки. |  | Скос на торце стержня заклепки.
Зарубки на головке или около нее |  | Смещение обжимки при клепке.
Маломерная замыкающая головка. |  | Недостаточная длина стержня заклепки.
Расплющивание стержня между поверхностями склепываемых деталей. |  | Неплотное прилегание деталей друг к другу во время клепки.
Изгиб стержня в отверстии. |  | Несоответствие диаметра стержня диаметру отверстия.

## Slide 15: Подготовка детали к клепке
Пошаговое действие решения задачи | Результат выполнения | Обеспечение для выполнения
1.Отметить на размеченной детали место склепывания | Отмеченное место склепывания | Готовая неразмеченная деталь
2.Наложить ее на место склепывания | Совмещенные детали | Размеченная и неразмеченная детали для склепывания
3.Сжать детали | Склепанные между собой детали | Струбцины. Ручные тиски
4. Выбрать заклепку | Заклепка, соответствующего диаметра и длины | Скрепленные между собой детали. Штангенциркуль, Заклепки

## Slide 16: Подготовка детали к клепке (продолжение)
Пошаговое действие решения задачи | Результат выполнения | Обеспечение для выполнения
5.Выбрать сверло | Сверло, соответствующего диаметра | Сверла, заклепка, соответствующего диаметра
6. Просверлить отверстие под заклепку | Сквозное отверстие в деталях под заклепку | Скрепленные между собой детали. Сверло, соответствующего диаметра. Сверлильное оборудование
7. Зенковать место под головку заклепки (если заклёпка с потайной головкой) | Подготовленное для клепки отверстие в деталях | Сквозное отверстие в деталях под заклепку. Зенковка. Сверлильное оборудование

## Slide 17: Вопросы для самопроверки
- Что понимают под неразъемным соединением?
К неразъемным относятся соединения, которые нельзя разобрать без разрушения соединительных элементов или повреждения соединенных деталей.
- Какие требования следует предъявлять к материалам заклепок?
-высокая пластичность
-одинаковый температурный коэффициент расширения с материалом склепываемых деталей
-однородность с материалом склепываемых деталей

## Slide 18: Вопросы для самопроверки
- Какой вид неразъемного соединения стальных деталей имеет в настоящее время наибольшее распространение?
1. Заклепочное
2. Сварное
3. Клеевое
- К какому виду клёпаных соединений относится соединение деталей, расположенных в одной плоскости таким образом, что соединяемые элементы являются продолжением один другого?
1. Соединение встык
2. Соединение внахлестку
3. Тавровое соединение
4. Угловое соединение

## Slide 19: Вопросы для самопроверки
Где применяются заклепочные соединения?
1. В корпусах судов
2. В фермах железнодорожных мостов
3. В авиастроении
4. В автомобилестроении
Какая головка заклёпки является замыкающей?
1. Поз. 1
2. Поз. 2
3. Определить нельзя

## Slide 20: Вопросы для самопроверки
Назовите по рисунку заклепку с полупотайной головкой
1. а
2. б
3. в

## Slide 21: Спасибо за внимание !!!